Při mnoha chemických dějích dochází k přenosu elektronů mezi reagujícími látkami. Také při elektrolýze probíhají přenosy elektronů. Působením vnějšího elektrického napětí dochází u řady látek k chemické přeměně a je možné vyvolat i reakce, které by samovolně neprobíhaly. Naopak je možné využít průběh samovolně probíhajících reakcí k výrobě elektrické energie.

- Úkol:

První úkol snadným zdá se být:o) Avšak dejte si pozor a uvědomte si rozdíl mezi elektrolyzérem a galvanickým článkem. Nákres experimentu je uspořádán tak, že je oddělen prostor oxidace a redukce.

Jedná se o elektrolyzér nebo o galvanický článek?

Jestliže víte, že se jedná o uspořádání dle Daniella, pokuste se popsat jeho jednotlivé součásti.

- Úkol:

Mobilní zdroje elektrického proudu slouží k napájení přenosných svítilen, hraček, hodinek, kalkulaček, ale také jako zdroje proudu pro motorová vozidla, retranslační stanice atd.

Pokus se vysvětlit, jaký je rozdíl mezi primárními články a sekundárními články (akumulátory).

Každý článek se skládá z anody, katody a elektrolytu. Následující tabulka uvádí přehled používaných primárních článků. Tvým úkolem je doplnit chybějící informace.

| Název článku | anoda | katoda | elektrolyt | použití | napětí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Léclanchéův |  |  |  |  |  |
|  | lihtium |  |  | kalkulačka |  |
| Malá baterie |  | HgO |  |  |  |

- Úkol:

Reakce probíhající v článku můžeme zapsat rovnicemi. Pokus se zapsat, jaké reakce probíhají v olověném akumulátoru. Uveď, na kterých pólech dochází k reakci, a zda při reakci dochází k nabíjení či vybíjení akumulátoru.